## Slide 1
Rad i snaga električne struje
ELEKTRIČNA STRUJA

## Slide 2: Razmislite
Svakodnevno koristite uređaje koji za rad koriste električnu energiju.
O čemu ovisi rad različitih uređaja?
Kako se mjeri potrošena električna energija u svakom kućanstvu?
1

## Slide 3: Rad električne struje u strujnom krugu
1
Rad W što ga električna struja obavi tijekom vremena t jednak
je umnošku napona U, struje I i vremena t.
Energija električnog izvora smanjuje se za obavljeni rad.
Mjerna jedinica rada - džul (znak J).

## Slide 4: Zadatak
Električna žarulja priključena je na izvor napona 230 V i kroz nju prolazi struja od 0,4 A. Koliki je rad električne struje u žarulji tijekom 60 sekundi?
1
Rješenje:
U = 230 V
I = 0,4 A
t = 60 s
W = ?
W = U · I · t
W = 230V · 0,4 A · 60 s
W = 5 520 J

## Slide 5: Snaga električne struje
Snaga električne struje P u nekom trošilu
jednaka je umnošku napona U na krajevima trošila i
struje I kroz trošilo.
1
Jedinica snage – vat (znak W).

## Slide 6: Mjerne jedinice snage
1
Kilovat : 1 kW = 1000 W
Megavat: 1 MW = 1 000 000 W
Gigavat: 1 GW = 1 000 000 000 W
Kilovatsat : 1 kWh = 1 000 W · 3 600 s
1 kWh = 3 600 000 J

## Slide 7: Zadatak
Električna grijalica snage 2,5 kW uključena je dva sata.
Koliki rad pritom obavi električna struja? U što se pretvara taj rad?
Koliko ćemo platiti za potrošenu električnu energiju, 1kWh = 1,05 kn
1
Rješenje:
a) W = P·t = 2 500 W · 2 h = 5000 Wh = 5 kWh
Taj se rad električne struje pretvara u toplinu.
b) 5 kWh · 1,05 kn / kWh = 5,25 kn.

## Slide 8: Koliko plaćamo električnu energiju?
Kako se mjeri količina električne energije pretvorena (iskorištena) u kućanstvu?
Odgovor na pitanje potražite u videu.
1
Potrošnju električne energije u kućanstvu plaćamo
prema potrošenim kilovatsatima.

## Slide 9
Jeste li razumjeli?
1
U koje oblike energije se pretvara rad električne energije?
Kada rabimo mjernu jedinicu kWh?
Električna žarulja snage 100 W svijetli 10 sati. Koliku će električnu energiju pritom potrošiti? Koliko će električne energije potrošiti LED žarulja snage 18 W ako svijetli jednako dugo?

## Slide 10
Klikom na sličicu pristupi kvizu kojim ćeš provjeriti znanje.
1
Kviz A